## Slide 1
01
Handalab 웹캠 녹화 매뉴얼
2025.07

## Slide 2
01
목차
환경 구축
  파이썬 설치
  파이썬 라이브러리 설치
2. 운용 매뉴얼
  실행 / 중단
  설정 변경
  저장된 영상 조회
03
03
12
14
14
15
17

## Slide 3
01
1. 파이썬 설치
https://www.python.org/downloads/
사이트에 접속해서 Python 3.13.5 버전 다운로드 페이지로 들어갑니다.
1. 환경 구축

## Slide 4
01
1. 파이썬 설치
다운로드 페이지에서 버전에 맞는 Windows installer 파일을 받기 위해 운영체제 종류를 확인해야 합니다.
1. 환경 구축

## Slide 5
01
1. 파이썬 설치
윈도우 버전은 설정 -> 시스템 -> 정보 에서 확인 가능합니다.
1. 환경 구축
작업 표시줄 윈도우 버튼 우측 클릭 -> 설정

## Slide 6
01
1. 파이썬 설치
윈도우 버전은 설정 -> 시스템 -> 정보 에서 확인 가능합니다.
1. 환경 구축
설정 좌측 메뉴 -> 시스템

## Slide 7
01
1. 파이썬 설치
윈도우 버전은 설정 -> 시스템 -> 정보 에서 확인 가능합니다.
1. 환경 구축
시스템 창 하단 -> 정보

## Slide 8
01
1. 파이썬 설치
윈도우 버전은 설정 -> 시스템 -> 정보 에서 확인 가능합니다.
1. 환경 구축
정보 -> 시스템 종류에서 운영체제 확인 가능

## Slide 9
01
1. 파이썬 설치
다운로드 페이지에서 버전에 맞는 Windows installer 파일을 다운 받습니다.
1. 환경 구축

## Slide 10
01
1. 파이썬 설치
다운받은 설치 파일을 실행합니다.
하단의 “Add python.exe to PATH”을 체크 한 뒤, Install Now를 클릭하여 설치를 진행합니다.
1. 환경 구축
①
②

## Slide 11
01
1. 파이썬 설치
잠시 기다리면 설치가 완료됩니다.
설치 프로그램을 종료합니다.
1. 환경 구축

## Slide 12
01
2. 파이썬 라이브러리 설치
윈도우 검색 창에 “cmd”를 입력하여 명령 프롬프트를 실행합니다.
1. 환경 구축
①
②

## Slide 13
01
2. 파이썬 라이브러리 설치
명령 프롬프트에서 pip install opencv-python==4.12.0.88 pymodbus==2.5.3 를 입력하면 필수 라이브러리 설치가 진행됩니다.
설치가 완료되면 하단에 다음 그림과 같이 “C:\Users\사용자명>”이 뜹니다. 확인 후 명령 프롬프트를 종료합니다.
1. 환경 구축

## Slide 14
01
1. 실행 / 중단
제공된 모듈 폴더에서 start.vbs 파일을 실행하면 백그라운드로 서비스가 시작됩니다.
stop_all_python_process.bat 파일을 실행하면 백그라운드로 실행중인 서비스가 종료됩니다.
실행중인 다른 파이썬 서비스가 있다면 함께 종료되어, 주의가 필요합니다.
2. 운용 매뉴얼

## Slide 15
01
2. 설정 변경
start.vbs 파일 우측 클릭 -> 메모장에서 편집 을 선택하여 실행 파일을 수정할 수 있습니다.
config 값들을 사용자의 환경에 맞춰 수정합니다.
TIME_ : 녹화할 웹캠 영상의 길이(초)
MOD_IP : 모드버스 서버의 IP
MOD_PORT : 모드버스 서버의 포트
MOD_WORD : 모드버스 워드
PATH_ : 제공된 모듈 폴더의 경로
2. 운용 매뉴얼

## Slide 16
01
2. 설정 변경
start.vbs 파일을 따로 이동하지 않고 모듈 폴더 내에서 실행한다면 PATH_ 설정을 생략 가능합니다.
PATH_ 설정 시, start.vbs 실행 파일을 다른 위치로 옮겨서 사용할 수 있습니다.
생략 가능
생략 가능
2. 운용 매뉴얼

## Slide 17
01
3. 저장된 영상 조회
설정을 마친 후, start.vbs 파일을 실행한 뒤,
모드버스 서버로 트리거가 들어오면 recordings 폴더 내에 (날짜_시간.mp4) 으로 웹캠 영상이 저장됩니다.
설정한 TIME_ 값에 따라 일정 길이의 가장 최근 영상이 저장됩니다.
서비스 시작 후 TIME_ 만큼 시간이 지나기 전에 트리거가 들어오면, 해당 시점까지 녹화한 영상을 저장하므로 TIME_ 값보다 짧은 영상이 저장됩니다.
2. 운용 매뉴얼

## Slide 18
시스템 운용 가이드
최초 발행일
발행처
주소
문의처
2025년 07월
(주) 한다랩
청주시 흥덕구 직지대로 436번길 76 1011호
전화번호: 043-268-9901
팩스: 043-268-9902
이 메뉴얼의 저작권은 (주) 한다랩에 있습니다. 이 메뉴얼의 모든 내용은 (주) 한다랩의 허가 없이 사용, 배포되거나 상업적으로 이용할 수 없습니다. 또한 이 메뉴얼의 내용은 사전 공지 없이 변경되거나 수정될 수 있습니다.
이 메뉴얼의 내용 중 잘못된 내용이나 오탈자 등을 발견한 경우에는 문의처로 연락주시기 바랍니다.
Copyright ⓒ 2024 Handalab Co., Ltd. All Right Reserved.